# 5. ESPAÇOS VETORAIS EUCLIDIANOS

5.1 Definição

Espaço Vetorial Euclidiano é todo o espaço vetorial real, de dimensão finita, no qual está definido um produto interno.

5.2 Produto Interno em Espaços vetoriais

Definição: Chama-se produto interno no espaço vetorial V uma função de V(V em R, que a todo par de vetores  associa um número real, indicado por  ou , tal que os seguintes axiomas sejam verificados:

P1: ;

P2: ;

P3: ;

P4: .

Propriedades do Produto Interno

I) ;

II) ;

III)  para todo o ( real;

IV)

Exemplos:

1) No espaço vetorial , a função que associa a cada par de vetores,  e  o número real  é um produto interno?

Solução:

É necessário mostrar que a função dada verifica os quatro axiomas.

P1: .

P2: Se , então:

.

P3: ;

P4:  e 	se, e somente se, , isto é, .

Isto prova que a função dada define um produto interno em V. Porém, esse produto interno é diferente do produto interno usual de , definido por: .

2) Em relação ao produto interno usual de , calcule , sendo dados:

a) ;

b) ;

c)

Solução:

a)

b)

c)

5.3 Módulo de um vetor

Definição: Dado um vetor  de um espaço vetorial euclidiano V, chama-se módulo, norma ou comprimento de  o número real não-negativo, indicado por , definido por:

Observe que se  for um vetor do  com produto interno usual, tem-se:

5.4 Distância entre dois vetores

Definição: chama-se distância entre vetores (ou pontos)  e  o número real representado por  e definido por:

Sendo  e  vetores do , com produto interno usual, tem-se:

Ou

5.5 Propriedades do Módulo de um vetor

Definição: Seja V um espaço vetorial Euclidiano. Então, as seguintes propriedades são válidas:

I) .

II) .

III) .

IV) .

5.6 Ângulo de dois vetores

Definição:  Sejam  e  vetores não-nulos de um espaço vetorial euclidiano V.

A desigualdade de Schwartz , pode ser escrita como:

ou

O que implica:

Por esse motivo, pode-se dizer que essa fração é o co-seno de um ângulo (, denominado ângulo dos vetores  e :

Problemas Resolvidos.

1) Considere o  com o produto interno usual. Determine a componente c do vetor  tal que .

Solução:

2) Seja o produto interno usual no . Determinar o ângulo entre os seguintes vetores:  e

Solução:

Donde vem:

(	 rad.

5.7 Vetores Ortogonais

Definição: Seja V um espaço vetorial Euclidiano. Diz-se que dois vetores  e  de V são ortogonais, e se representa por , se, e somente se, .

Exemplo: seja  um espaço vetorial euclidiano em relação ao produto interno . Em relação a este produto interno, os vetores  e  são ortogonais, pois:

.

Obs.:

- O vetor  é ortogonal a qualquer vetor .

- Se , então  para todo .

- e , então .

5.8 Conjunto Ortogonal de Vetores

Definição: Seja V um espaço vetorial Euclidiano. Diz-se que um conjunto de vetores  é ortogonal se dois vetores quaisquer, distintos, são ortogonais, isto é, se  para .

Exemplo: No , o conjunto {(1, 2, -3), (3, 0, 1), (1, -1, -5)} é ortogonal em relação ao produto interno usual, pois:

5.8.1 Teorema

Um conjunto ortogonal de vetores não nulos  é linearmente independente (LI).

Demonstração:

Considere a igualdade:

E faça o produto interno de ambos os membros da igualdade por :

ou

Como A é ortogonal  para  e , pois . Então,  implica  para todo . Logo,  é LI. cqd.

5.8.2 Base Ortogonal

Definição: Diz-se que uma base  de V é ortogonal se os seus vetores são dois a dois ortogonais.

Assim, levando em conta o teorema anterior, se dim V = n, qualquer conjunto de n vetores não-nulos e dois a dois ortogonais, constitui uma base ortogonal. Por exemplo, o conjunto apresentado no exemplo anterior, {(1, 2, -3), (3, 0, 1), (1, -1, -5)}, é uma base ortogonal de .

5.8.2.1 Base Ortonormal

Definição: Uma base  de um espaço vetorial euclidiano V é ortonormal se B é ortogonal e todos os seus vetores são unitários, isto é, se:

Exemplos: Em relação ao produto interno usual:

1)  é uma base ortonormal de  (é a chamada base canônica);

2)  é também uma base ortonormal de . (verifique);

3)  é uma base ortonormal de  (é a base canônica);

5.8.3 Processo de Ortogonalização de Gram-Schmidt

Definição: Seja um espaço vetorial euclidiano V e uma base qualquer  desse espaço. A partir dessa base é possível determinar uma base ortogonal de V.

De fato, supondo que  não são ortogonais, considere que:

E determine o valor de ( de modo que  seja ortogonal a :

(		(

Isto é,

Assim, os vetores  e  são ortogonais.

Considere agora o vetor:

e determine os valores de  e  de maneira que  seja ortogonal aos vetores  e  ou seja:

(

Tendo em vista que , vem:

e

, isto é:

Assim, os vetores ,  e  são ortogonais.

Pode-se concluir o teorema por indução, admitindo-se que, por esse processo, tenham sido obtidos (n-1) vetores  e considerar o vetor:

Sendo  tais que o referido vetor  seja ortogonal aos vetores .

Os valores  que aparecem em  são:

Assim, a partir de uma base qualquer , obteve-se a base ortogonal . Esse processo que permite a determinação de uma base ortogonal a partir de uma base qualquer, chama-se processo de Ortogonalização de Gram-Schmidt.

Para se obter uma base ortonormal, basta normalizar cada vetor . Fazendo , obtém-se:

Que é uma base ortonormal obtida a partir da base

Exemplo:

Sejam ,  e  vetores de . Esses vetores constituem uma base  não ortogonal em relação ao produto interno usual. Pretende-se obter, a partir de B, uma base  que seja ortonormal.

Solução

(

(

(

A base  é uma base ortonormal, porque:

e

5.8.4 Componentes de um Vetor numa Base Ortogonal

Definição: Seja V um espaço vetorial euclidiano e  uma base ortogonal de V. Para um vetor , tem-se:

.

Efetuando o produto interno de ambos os membros da igualdade por , vem:

ou

Ou

, pois

Logo,

é a i-ésima coordenada de  em relação a base B.

Exemplo: Seja com produto interno usual e a base ortogonal . Calcule as coordenadas do vetor  em relação a essa base B, na qual  e .

Solução:

Para determinar  e , utiliza-se a fórmula (5.8.4):

Logo:

ou

Como se viu as coordenadas de , na base canônica, são 4 e 7, enquanto na base B são 3 e 2.

Obs.: No caso particular de  ser uma base Ortonormal de V, os coeficientes  do vetor , pela fórmula (5.8.4), são dados por:

Pois, .

Assim,

Exercícios Propostos:

1) Determinar o valor de m para que os vetores  e  sejam ortogonais em relação ao produto interno usual do .

2) Seja  e o produto interno definido por: . Determinar um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores  e .

3) O conjunto é uma base ortogonal de  em relação ao produto interno definido por:

Calcule o valor de b e a partir de B, calcule uma base ortonormal.

4) Considere o seguinte produto interno em , sendo  e . Dados os vetores ,  e , calcule:

a)

b)

c)

d)

e) co-seno do ângulo entre .

Respostas:

1) m = 7/2.

2) .

3)

4) (a) -18; (b) ; (c) ; (d) ; (e)

# 6. TRANSFORMAÇÕES LINEARES

Neste capítulo será estudado um tipo especial de função (ou aplicação), onde o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais reais. Assim, tanto a variável dependente quanto a independente são vetores, por isso são chamadas funções vetoriais. Neste curso, o estudo será limitado ao estudo das funções vetoriais lineares, que serão denominadas de transformações lineares.

Diz-se que T é uma transformação do espaço vetorial V no espaço vetorial W, e escreve-se . Sendo T uma função que a cada vetor  tem apenas um vetor imagem , que será indicado por .

Exemplo: seja a transformação  que associa vetores  com vetores . Seja a lei que define a transformação T: . Então, se , tem-se: .

6.1 Definição

Sejam V e W espaços vetoriais. Uma aplicação  é chamada transformação linear de V em W se:

I) ;

II)

para todo  e para todo .

Obs.: uma transformação linear de V em V é chamada “Operador Linear”.

Exemplo: A transformação , definida por  é linear

Demonstração:

I) Sejam  e  vetores genéricos de . Então:

II) Para todo o  e para todo , tem-se:

. cqd.

6.2 Núcleo de uma Transformação linear

Definição: chama-se núcleo de uma transformação linear  ao conjunto de todos os vetores  que são transformados em . Indica-se esse conjunto por N(T) ou ker(T):

Observe-se que  e , pois  e .

Exemplos:

1) O núcleo da transformação linear  é o conjunto:

o que implica em  ou

Sistema cuja solução é x = 0 e y = 0. Logo,

2) Seja a transformação linear

Neste caso, o núcleo é dado por: , isto é, um vetor  se, e somente se,  ou

sistema homogêneo cuja solução é  e . Logo,

ou .

Esse núcleo representa uma reta de  que passa pela origem.

6.2.1 Propriedades do Núcleo

1) O núcleo de uma transformação linear  é um subespaço vetorial de V.

Demonstração:

Sejam  e  vetores pertencentes ao núcleo N(T) e ( um número real qualquer. Então,  e . Assim,

I) , isto é, .

II) , isto é, . cqd.

2) Uma transformação linear  é injetora se, e somente se, .

6.3 Imagem

Definição: chama-se imagem de uma transformação linear  ao conjunto dos vetores  que são imagem de pelo menos um vetor . Indica-se o conjunto imagem por Im(T) ou T(V).: .

Observe que  e , pois . Se , T é sobrejetora, isto é, para todo  existe pelo menos um  tal que .

Exemplos:

1) Seja ,  a projeção ortogonal do  sobre o plano xy. A imagem de T é o próprio plano xy:

Observe que o núcleo de T é o eixo-z:

Pois  para todo .

2) A imagem da transformação linear identidade I: V ( V definida por , é todo o espaço V. O núcleo, neste caso, é .

3) A imagem da transformação nula  definida por , é o conjunto . O núcleo, neste caso, é todo o espaço V.

6.3.1 Propriedades da Imagem

A imagem de uma transformação linear  é um subespaço de W.

Demonstração:

Sejam  e  vetores pertencentes a Im(T) e ( um número real qualquer. Deve-se mostrar que existem vetores  e  pertencentes a V tal que  e .

Como , existem vetores  tais que  e . Fazendo  e , tem-se:

e

.

Portanto, Im(T) é um subespaço de W. cqd.

6.3.2 Teorema da Dimensão

“Seja V um espaço de dimensão finita e  uma transformação linear. Então, 
dim N(T)+dim Im(T) = dim V”.

Exemplo: Determine o núcleo e a imagem do operador linear

e verifique o Teorema da Dimensão.

Solução:

a) .

De  vem o sistema:

Cuja solução geral é . Logo,

b) , isto é  se existir  tal que:

Donde vem o sistema:

Que só terá solução se . Logo, . Note que:

, que é a dimensão do domínio .

OBS.: De modo geral: “se  é linear e  gera V, então  gera a Im(T)”.

6.3.3 Corolários

Seja  uma transformação linear.

1) Se dim V = dim W, então T é injetora se, e somente se, é sobrejetora.

2) Se dim V = dim W e T é injetora, então T transforma base em base, isto é, se  é base de V, então  é base de W.

Demonstração:

1) De fato: T é injetora (  (propriedade 2 do Núcleo de T) ( 0 + dim Im(T) = dim V (Teorema da Dimensão) ( dim Im(T) = dim W (hipótese) ( Im(T) = W. ( T é sobrejetora.

Reciprocamente:

T é sobrejetora ( Im(T) = W ( dim Im(T) = dim W ( dim Im(T) = dim V (hipótese) ( dim N(T) = 0 (Teorema da Dimensão) (  ( T é injetora (propriedade 2 do Núcleo de T). cqd.

Assim, numa transformação linear na qual dim V = dim W , se T é injetora (ou sobrejetora), então T é também bijetora (injetora e sobrejetora ao mesmo tempo).

2) De fato: como dim V = dim W = n, basta mostrar que T(B) é LI. Para tanto, considere a igualdade:

Ou pela linearidade de T:

Com T é injetora, vem:

Sendo B uma base, B é LI e, portanto:

Logo, T(B) é uma base de W. cqd.

6.3.4 Isomorfismo

Definição: Chama-se isomorfismo do espaço vetorial V no espaço vetorial W a uma transformação linear , que é bijetora.

Será visto mais adiante que a todo isomorfismo  corresponde um isomorfismo inverso .

Exemplos:

1) O operador linear

é um isomorfismo no . Como dim V = dim W = 2, basta mostrar que T é injetora (Corolário 1 de 3.3.3). De fato: N(T) = {(0,0)}, o que implica em T ser injetora.

2) O espaço vetorial  é isomorfo ao subespaço  do

( W representa o plano xy de }.

De fato, a aplicação , tal que T(x, y) = (x, y, 0), é bijetora: pois a cada vetor (x,y) de  corresponde um só vetor (x, y, 0) de W e, reciprocamente. Logo,  e W são isomorfos.

6.4 Matriz de uma Transformação Linear

Sejam  uma transformação linear, A uma base de V e B uma base de W. Sem prejuízo da generalização, considere o caso em que dim V = 2 e dim W = 3.

Sejam  e  bases de V e W, respectivamente.

Um vetor  pode ser expresso por:

ou

E a imagem  por:

(1)

ou

Por outro lado:

(2)

Sendo  e vetores de W, eles são combinações lineares dos vetores de B:

(3)

(4)

Substituindo-se esses vetores em (2), vem

Ou

Comparando-se essa igualdade com (1), conclui-se:

Ou na forma matricial:

Ou simbolicamente:

Sendo a matriz  denominada matriz de T em relação às bases A e B.

Exemplo: Seja , linear. Considere as bases , com  e , sendo .

a) Determinar .

b) Se  (coordenadas em relação a base canônica do ), calcule  utilizando a matriz encontrada.

Solução:

a) A matriz  é de ordem 2 ( 3:

(

(

(

(

(

(

Logo:

b) Sabe-se que:

Como  está expresso com componentes na base canônica, teremos, primeiramente, que expressá-lo na base A. Seja , isto é,

ou

Sistema cuja solução é a = 3, b = -7 e c = 6, ou seja .

Portanto:

Ou

6.5 Operações com Transformações Lineares

6.5.1 Adição

Sejam  e  transformações lineares. Chama-se soma das transformações lineares  e  à transformação linear

tal que .

Se A e B são bases de V e W, respectivamente, demonstra-se que:

6.5.2 Multiplicação por Escalar

Sejam  transformação linear e . Chama-se produto de T pelo escalar ( à transformação linear

tal que .

Se A e B são bases de V e W, respectivamente, demonstra-se que:

Exemplo: Sejam  e  transformações lineares definidas por

e . Determine:

a) .

b)

c) a matriz canônica de  e mostrar que

Solução:

a)

b)

c)

6.5.3 Composição

Sejam  e  transformações lineares. Chama-se aplicação composta de  e , e se representa por , à transformação linear

tal que

Se A, B e C são bases de V, W e U, respectivamente, demonstra-se que:

Exemplo: Sejam S e T operadores lineares em  definidos por  e . Determinar:

a)

b)

c)

d)

Solução:

a)

Observe que:

b) . Observe que . Isso geralmente ocorre.

c)

d) .

As transformações  e  são também representadas por  e

6.6 Transformações Lineares Planas

Entende-se por transformações lineares planas as transformações de  em . A seguir, serão vistas algumas de especial importância e suas interpretações geométricas.

6.6.1 Reflexões

a) Reflexão em torno do eixo dos x.

Essa transformação linear leva cada ponto (x, y) para sua imagem (x, -y), simétrica em relação ao eixo dos x.

Demonstra-se que as reflexões são transformações lineares.

Essa transformação particular é	 tal que , sendo sua matriz canônica:

ou seja

b) Reflexão em torno do eixo dos y.

Essa transformação particular é	 tal que , sendo sua matriz canônica:

ou seja

c) Reflexão na origem.

Essa transformação particular é	 tal que , sendo sua matriz canônica:

ou seja

6.6.2 Dilatações e Contrações

a) Dilatação ou contração na direção do vetor.

Essa transformação particular é	 tal que , sendo sua matriz canônica:

ou seja

OBS.:

Se  T dilata o vetor;

Se  T contrai o vetor;

Se  T é a identidade I;

Se  T troca o sentido do vetor.

b) Dilatação ou contração na direção do eixo dos x.

Essa transformação particular é	 tal que , sendo sua matriz canônica:

ou seja

Essa transformação é também chamada dilatação ou contração na direção 0x (ou horizontal) de um fator (.

OBS.:

Se  T dilata o vetor;

Se  T contrai o vetor;

c) Dilatação ou contração na direção do eixo dos y.

Essa transformação particular é	 tal que , sendo sua matriz canônica:

ou seja

OBS.: Se, nesse caso, fizermos , teríamos  e T seria a projeção ortogonal do plano sobre o eixo dos x.

6.6.3 Cisalhamentos

a) Cisalhamento na direção do eixo dos x.

Essa transformação particular é	 tal que , sendo sua matriz canônica:

ou seja

Considere a figura abaixo. O efeito do cisalhamento é transformar o retângulo OAPB no paralelogramo OAP’B’, de mesma base e mesma altura. Esse cisalhamento é também chamado cisalhamento horizontal de fator (.

b) Cisalhamento na direção do eixo dos y.

Essa transformação particular é	 tal que , sendo sua matriz canônica:

ou seja

Esse cisalhamento é também chamado cisalhamento vertical de fator (.

6.6.4 Rotação

A rotação do plano em torno da origem (Figura abaixo), que faz cada ponto descrever um ângulo (, determina uma transformação linear  cuja matriz canônica é:

As imagens dos vetores  e , Figura da direita acima, são:

Isto é,

Portanto, a matriz da transformação  é:

Essa matriz chama-se matriz de rotação de um ângulo (, , e é a matriz canônica da transformação linear.

Exemplo: Obtenha a imagem do vetor  pela rotação .

Solução:

6.7 Transformações Lineares no Espaço

Entende-se por transformações lineares no espaço as transformações de  em . Dentre as diversas transformações lineares em , examinaremos as reflexões e as rotações.

6.7.1 Reflexões

a) Reflexão em aos planos coordenados.

A reflexão em relação ao plano xOy é transformação linear que leva cada ponto (x, y, z) para sua imagem (x, y, -z), simétrica em relação ao plano xOy. Assim essa transformação é definida por:.

E sua matriz canônica é:

As reflexões em relação aos planos xOz e yOz têm, respectivamente, as seguintes matrizes canônicas:

a) Reflexão em aos eixos coordenados.

A reflexão em torno do eixo dos x é o operador linear definido por:.

E sua matriz canônica é:

De forma análoga,  e  definem as reflexões em relação aos eixos Ou e Oz, respectivamente.

a) Reflexão na origem.

A reflexão na origem é o operador linear definido por:.

E sua matriz canônica é:

6.7.1 Rotações

a) Rotação em torno do eixo dos z.

Dentre as rotações do espaço ressaltamos a rotação do eixo dos z, que faz cada ponto descrever um ângulo (. Esse operador linear é definido por:.

E sua matriz canônica é:

OBS>: O ângulo ( corresponde ao ângulo central cujos lados interceptam, na circunferência de centro , um arco de medida (. Esse ângulo ( não é o ângulo ( formado pelos vetores

Exercícios Propostos

1) Verifique se a transformação é linear:

a) , definida por ;

b) , definida por ;

c) , definida por .

2) Considere o operador linear  definido por .

a) Determinar o vetor  tal que ;

b) Determinar o vetor  tal que .

3) Sabendo-se que  é uma transformação linear e que  e . Determinar T(x, y).

4) Seja  uma transformação linear e  uma base do , sendo ,  e . Determinar , sabendo-se que ,  e

5) Seja  uma transformação linear tal que ,  e ,  a base canônica de .

a) Determine o N(T) e uma de suas bases. T é injetora?

b) determine Im(T) e uma de suas bases. T é sobrejetora?

6) Seja , linear. Considere as bases , com  e , sendo  ou seja a base canônica:

a) Determine .

b) Se , calcule , utilizando a matriz encontrada.

7) Determinar a matriz da transformação linear de  em  que representa um cisalhamento por um fator 2 na direção horizontal seguida de uma reflexão em torno do eixo dos y.

8) Calcular o ângulo ( formado pelos vetores quando o espaço gira em torno do eixo dos z de um ângulo (, nos seguintes casos:

a)  e ;

b)  e ;

Respostas:

1) (a) sim; (b) não; (c) não.

2) (a) ; (b) .

3) .

4) .

5) (a)  e T não é injetora; (b)  e T é sobrejetora.

6) (a) ;	(b)

7)

8) (a) ; (b) .

# 7. OPERADORES LINEARES

No capítulo anterior foi dito que as transformações lineares T de um espaço vetorial V em si mesmo, isto é, , são chamadas operadores lineares sobre V.

7.1 Operadores Lineares

7.1.1 Definição

As transformações lineares T de um espaço vetorial V em si mesmo, isto é, T : V ( V , são chamadas operadores lineares sobre V.

7.1.2 Operadores Inversíveis

Definição:Um operador T : V ( V associa a cada vetor  um vetor . Se por meio de outro operador S for possível inverter essa correspondência, de tal modo que a cada vetor transformado  se associe o vetor de partida , diz-se que S é operador inverso de T, e se indica por .

7.1.2.1 Propriedades dos Operadores Inversíveis

Seja T : V ( V um operador linear.

I) Se T é inversível e  é seu inverso, então:

II) T é inversível se, e somente se, .

III) Se T é inversível, T transforma base em base, isto é, se B é uma base de V, T(B) também é base de V.

IV) Se T é inversível e B uma base de V, então  é linear e:

isto é, a matriz do operador linear inverso numa certa base B é a inversa da matriz do operador T nessa mesma base.

Exemplo 7.1.1 - Seja o operador linear em  definido por: T(x, y) = (4x-3y, -2x+2y).

- Mostrar que T é inversível .

- Encontrar uma regra para  como a que define T.

Solução:

a) A matriz canônica de T é . Como det [T] = 2 ( 0, T é inversível.

b)

Logo:

ou

7.2 Mudança de Base

Sejam A e B bases de um espaço vetorial V. Pretende-se relacionar as coordenadas de um vetor  em relação à base A com coordenadas do mesmo vetor  em relação à base B.

Para simplificar, considere o caso em que dimV = 3. O problema para espaços de dimensão n é análogo. Sejam as bases  e .

Dado um vetor (V, este será combinação linear dos vetores da base A e B. Assim,

ou		e					(1)

ou	.						(2)

Por sua vez, os vetores da base A podem ser escritos em relação à base B, isto é:

(3)

Substituindo (3) em (1), resulta:

Ou

(4)

Comparando (4) com (2), resulta:

Ou na forma matricial:

Ou, ainda

Sendo a matriz:

Chamada Matriz de Mudança de Base de A para B.

Note que o papel dessa matriz é transformar as componentes de um vetor  na base A em componentes do mesmo vetor na base B.

Observações:

1) Comparando a matriz  com (3), observe que cada coluna, pela ordem, é formada pelas componentes dos vetores da base A em relação à base B, isto é,

2) A matriz  é também conhecida com matriz de transição de A para B.

3) A matriz  é, na verdade, a matriz do operador linear identidade I: V ( V considerado nas bases A e B.

4) A matriz , por transformar os vetores linearmente independentes da base A nos vetores linearmente independentes da base B, é inversível. Portanto, da equação

Pode-se obter:

Donde se conclui que

Isto é, a inversa da matriz mudança de base de A para B é a matriz mudança de base B para A.

Exemplo 7.1.2 - Sejam as bases  e  do , onde ,  e , .

a) Determinar a matriz mudança de base de A para B.

b) Utilizar a matriz  para calcular , sabendo-se que .

Solução:

a) pretende-se calcular:

Expresse os vetores da base A em relação à base B:

ou

(	 e ,	 isto é,

ou

(	 e ,	 isto é,

Logo,

b) Sabendo-se que:

e

Obtém-se:

Obs.:

Caso se queira  na base canônica, basta fazer:  ou .

Se o problema fosse apenas calcular  a partir de , sem utilizar a matriz , bastaria determinar o vetor  na base canônica, isto é,  e, depois, resolver a equação:  para encontrar  e .

7.2.1 Outra forma de determinação da Matriz Mudança de Base

A matriz mudança de base  pode ser determinada de uma forma diferente.

Valendo-se das bases A e B do exemplo anterior e sendo  a base canônica, vem:

e

Assim, a matriz mudança de base de uma base qualquer para a canônica é a matriz que se obtém daquela base dispondo seus vetores em colunas. Faça  e .

Levando em conta o que foi visto em 6.5.3, pode-se escrever:

Então, para as bases B e A dadas, tem-se:

7.2.1 Aplicações da Matriz-Rotação

Foi visto que a matriz rotação de um ângulo ( é:

Observe que as imagens de (1, 0) e (0, 1), pela rotação de (, são:

e	 respectivamente.

Portanto, a base , sendo  e , é obtida da base canônica , sendo  e , pela rotação de um ângulo (. Assim, como a base canônica C determina o sistema de coordenadas retangulares xOy, a base P determina também um sistema de coordenadas retangulares  que provém do sistema xOy por meio da rotação de um ângulo (. Conseqüentemente, cada ponto R ou cada vetor  do plano possui coordenadas (x, y) em relação ao sistema xOy e  em relação ao sistema .

A matriz rotação pode ser encarada como matriz mudança de base de P para C, isto é,

Pois,

Exemplo 7.1.3 - Para (=90(, tem-se a base:

E, portanto:

Considerando o vetor , o vetor  na base canônica é:

No caso de mudança de base de C para P, já foi visto que:

Exemplo 7.1.4 Para uma rotação de 45( no sistema xOy, o vetor  na base canônica será  na base P.

De fato:

7.3 Matrizes Semelhantes

Definição: Seja  um operador linear. Se A e B são bases de V e  e  as matrizes que representam o operador T nas bases A e B, respectivamente, então:

Sendo  a matriz mudança de base de B para a base A.

As matrizes  e  são chamadas semelhantes. Pode-se afirmar ainda que duas matrizes  e  são semelhantes quando definem em V um mesmo operador linear T. Mais precisamente, duas matrizes  e  são semelhantes quando existir uma matriz M tal que

7.3.1 Propriedades

As matrizes semelhantes  e  possuem o mesmo determinante, isto é,

Problemas Resolvidos.

1) Sejam  um operador linear e as bases  e . E seja:

A matriz de T na base A. Calcule  pela relação:  na qual M é a matriz mudança de base de B para A.

Solução:

Necessita-se da matriz M que será calculada pela relação: , isto é,

e

Logo:

As matrizes  e  são semelhantes, pois . Ou seja

e

2) Seja o operador  definido por: . Determinar , a matriz canônica de T, e a seguir utilizar a relação  para transformá-la na matriz de T na base .

Solução:

Da definição de T, obtém-se imediatamente:

A matriz M de mudança de base de B para a canônica A, é dada por:	 ou

e

Portanto:

7.4 Operador Ortogonal

Definição: Seja V um espaço vetorial euclidiano. Um operador linear  é ortogonal se preservar o módulo de cada vetor de V, isto é,

Exemplos:

1) No , com o produto interno usual, o operador linear definido por:  é ortogonal.

De fato:

2) Considere o  com o produto interno usual. A rotação do plano de um ângulo ( dada por:

é ortogonal. Verifique.

3) No , com o produto interno usual, o operador linear dado por:  é ortogonal. De fato:

7.4.1 propriedades do Operador Ortogonal

I) Seja  um operador ortogonal sobre o espaço euclidiano V. Então, a inversa da matriz de T coincide com sua transposta, isto é,

Exemplo:

1) A matriz rotação de (:  é ortogonal. Logo, . Verifique.

II) O determinante de uma matriz ortogonal é  ou . Verifique usando o exemplo anterior.

III) Todo o operador linear ortogonal  preserva o produto interno de vetores, isto é, para quaisquer vetores , tem-se:

IV) A composta de duas transformações ortogonais é uma transformação ortogonal ou, equivalentemente, o produto de duas matrizes ortogonais é uma matriz ortogonal.

V) As colunas ou linhas de uma matriz ortogonal são vetores ortonormais.

7.5 Operador Simétrico

Definição: Diz-se que um operador linear  é simétrico se a matriz que o representa numa base ortonormal A é simétrica, isto é, se:

Observações:

1) Demonstra-se que a matriz do operador simétrico é sempre simétrica, independente da base ortonormal do espaço. Em nosso estudo só trabalharemos com bases canônicas.

2) O operador simétrico é também chamado operador auto-adjunto.

Exemplos:

1) O operador linear ,  é simétrico. Mostre.

2) No , o operador T definido por:  é simétrico. Verifique.

7.5.1 Propriedades

Seja V um espaço vetorial euclidiano. Se  é um operador simétrico, então para quaisquer vetores , tem-se:

Exemplo: Seja o operador simétrico, no , definido por: . Considere os vetores:  e . Demonstre a propriedade acima.

Solução:

mas,

e	.

Logo,

Exercícios Propostos:

1) A seguir são dados operadores lineares T em  e em . Verificar quais são inversíveis e, nos casos afirmativos, determinar uma fórmula para .

a) ,

b) ,

c) ,

d) ,

e) ,

f) ,

2) Seja o operador linear  definido pela matriz:	.

a) Determine a lei que define o operador .

b) Utilize a matriz T ou  para obter o vetor  tal que .

3) Considere as seguintes bases de : A = {(1, 1), (0, -1)} e B = {(2, -3), (-3, 5)}.

a) Determine a matriz mudança de base .

b) Utilize a matriz obtida no item (a) para calcular , sendo .

c) Determinar a matriz mudança de base de B para A.

4) Sejam , ,  e , bases de .

a) Determinar as matrizes mudança de base:	, , , e .

b) Determinar o vetor coordenada de  em relação as bases , ,  e .

5) Sabendo que  e , determinar a base B.

6) Em relação aos operadores dados, determinar primeiramente a matriz de T na base A e, a seguir< utilizar a relação entre matrizes semelhantes para calcular a matriz de T na base B.

a) , ;  e

b) , ;  e

c) , ; A é a base canônica e

d) , ; A é a base canônica e .

7) Quais dos seguintes operadores são ortogonais?

a) ,

b) ,

c) ,

d) ,

e) ,

8) Determinar a e b para que os seguintes operadores sejam simétricos:

a) ,

b) ,

Respostas:

1) a) 	b) 	c) T não é inversível.

d) 	e)

f) T não é inversível.

2) a) .	b)

3) a) ;		b) ;	c)

4) a) ,

b) ,	,	,

5)

6) a) ,

b) ,

c) ,

d) ,

7) a) é ortogonal; 	b) é ortogonal;		c) não é ortogonal;	d) é ortogonal;

e) é ortogonal;

8) a) a = -2 e b = -3;		b) a = 0 e b= -3.

# 8. AUTOVETORES E AUTOVALORES

8.1 Definição de autovetor e autovalor

Seja  um operador linear. Um vetor , é um autovetor do operador T se existir  tal que .

O número real ( tal que  é denominado autovalor de T associado ao autovetor .

Observações:

a) como se vê pela definição, um vetor  é autovetor se a imagem  for um múltiplo escalar de . No  e , dir-se-ia que  e  têm a mesma direção. Assim, dependendo do valor de (, o operador T dilata , contrai , inverte o sentido de  ou o anula se no caso em que
 ( = 0.

b) Os autovalores são também denominados vetores característicos ou vetores próprios.

c) Os autovalores são também denominados valores característicos ou valores próprios.

Exemplos:

1) O vetor  é autovetor do operador linear ,  associado ao autovalor ( = 6, pois: .

2) Na simetria definida no  por , qualquer vetor  é autovetor associado ao autovalor ( = -1.

8.2 Determinação dos Autovalores e dos Autovetores

8.2.1 Determinação dos Autovalores

Seja o operador linear , cuja matriz canônica é:

Isto é, .

Se  e ( são, respectivamente, autovetor e correspondente autovalor do operador T, tem-se:

( é matriz coluna 3(1)

Ou

Tendo em vista que  (I é a matriz identidade), pode-se escrever:

Para que esse sistema admita soluções não nulas, isto é,

Deve-se ter:

(8.2.1)

Ou

Ou ainda,

(8.2.2)

A equação  é denominada equação característica do operador T ou da matriz A, e suas raízes são os autovalores do operador T ou da matriz A. O determinante  é um polinômio em ( denominado polinômio característico.

8.2.2 Determinação dos Autovetores

A substituição de ( pelos seus valores no sistema homogêneo de equações lineares (8.2.1) permite determinar os autovetores associados.

Problemas resolvidos

1) Determinar os autovalores e os autovetores do operador linear

Solução

A matriz canônica do operador T é:

A equação característica do operador T é:

Resolvendo o determinante e efetuando algumas operações algébricas, chega-se a equação:

(8.2.3)

As soluções inteiras da equação característica (8.2.3), caso existam, são múltiplas do termo independente -36. Com as devidas substituições na equação acima se constata que  é uma delas. Assim, após divisão da equação (8.2.3) pelo fator ((-2), resulta:

E, portanto, as demais raízes são solução da equação:

Logo, os autovalores do operador T são: ,  e .

O sistema de equações lineares que permite a determinação dos autovetores associados é: .

Considerando , o sistema fica:

(8.2.4)

Substituindo ( por 2 no sistema (8.2.4), obtêm-se os autovetores associados a .

Isto é,

O sistema admite infinitas soluções próprias do tipo:

z = -x

y = 0.

Assim os vetores do tipo , com , são autovetores associados o autovalor .

De maneira semelhante, os autovetores associados aos demais autovalores, são:

, com .

.	, com .

2) Determinar os autovalores e os autovetores da matriz:

Solução:

A equação característica de A é:

Isto é:

ou

Cujas raízes são: . Que são os autovalores da matriz A.

O sistema homogêneo de equações lineares que permite a determinação dos autovetores associados é:

(8.2.5)

Substituindo ( por 6 no sistema 8.2.5), obtém-se os autovetores associados ao autovalor :

Isto e:

O sistema admite uma infinidade de soluções próprias:	.

Assim, os vetores do tipo , com x ( 0, ou, ainda,  são autovetores associados ao autovalor .

Substituindo-se ( por -1 no sistema (8.2.5), obtém-se os autovetores associados ao autovalor .

Isto é:

O sistema admite uma infinidade de soluções próprias:	.

Assim, os vetores do tipo , com x ( 0, são autovetores associados ao autovalor .

3) Determinar os autovalores e os autovetores da matriz:

Solução:

A equação característica de A é:

Isto é:

ou

Cujas raízes são: . Portanto, como só estamos considerando autovalores reais e as raízes são complexas, diz-se que a matriz A não tem autovalores e nem autovetores reais.

8.3 Propriedades dos Autovalores e dos Autovetores

I) Se  é autovetor associado ao autovalor ( de um operador linear T, o vetor , para todo real ( ( 0, é também autovetor de T associado ao mesmo (.

De fato: 	e		o que prova que o vetor  é autovetor associado ao autovalor (.

II) Se ( é um autovalor de um operador linear , o conjunto  de todos os vetores , inclusive o vetor nulo, associado ao autovalor (, é um subespaço vetorial de V.

De fato: se :

e, portanto, .

Por outro lado, se , para todo , tem-se;

e, portanto, .

O subespaço vetorial

é denominado subespaço associado ao autovalor ( ou espaço característico de T correspondente a ( ou auto-espaço associado a (.

III) Matrizes semelhantes têm o mesmo polinômio característico e, por isso, os mesmos autovalores.

De fato: Sejam  um operador linear e A e B bases de V. Sabe-se que a relação entre matrizes semelhantes é , sendo M a matriz mudança de base de B para A. Então:

cqd.

8.4 Diagonalização de Operadores

Sabe-se que, dado um operador , a cada base B de V corresponde uma matriz  que representa T na base B. O propósito aqui é obter uma base do espaço de modo que a matriz de T nessa base seja a mais simples representante de T. Essa matriz é a matriz diagonal.

8.4.1 Propriedade

Autovetores associados a autovalores distintos de um operador  são linearmente independentes.

Demonstração:

Considere o caso em que  e  são distintos. A prova para o caso de n autovalores distintos é análoga.

Sejam  e , com . Considere a igualdade:

(8.4.1)

Pela linearidade de T, tem-se:

ou					(8.4.2)

Multiplicando ambos os membros da igualdade (8.4.1) por , vem:

(8.4.3)

Subtraindo-se (8.4.3) de (8.4.2), resulta:

Mas: . Logo, . Substituindo-se  por seu valor em (8.4.1), tendo em vista que , vem:	. Logo, o conjunto  é LI. cqd.

Corolário:

Sempre que se tiver um operador  com , o conjunto , formado pelos autovetores associados , será uma base de . Este fato vale em geral, isto é, se  é linear, dimV=n e T possui n autovalores distintos, o conjunto , formado pelos correspondentes autovetores, é uma base de V

Exemplo:

Seja o operador linear: . A matriz canônica de T é:

A equação característica de T é:

ou

Que resulta em; 	. Cujas raízes são: . Portanto, os autovalores de T são . Como , os correspondentes autovetores formam uma base de .

Calculam-se os autovetores através do sistema homogêneo

Obtém-se:

Para  os vetores .

Para  os vetores .

Logo, o conjunto  é uma base de .

Problema resolvido:

4) Os autovalores de um operador linear  são , sendo  e  os respectivos vetores associados. Determinar T(x, y).

Solução:

Expresse, inicialmente, (x, y) em relação a base :

ou

Donde vem:	 e . Logo, . Aplicando o operador T, resulta:

Mas,

Logo,

Observação:

Chamando de P a base acima, isto é:		. E observando que:

Donde, conclui-se que a matriz

Que representa o operador T na base dos autovetores e é uma matriz diagonal cujos elementos da diagonal principal são .

8.4.2 Propriedade

Considere um operador linear T em  que admite autovalores  distintos, associados , respectivamente. O corolário da propriedade anterior assegura que o conjunto  é uma base de .

Tendo em vista que

O operador T é representado na base P dos autovetores pela matriz diagonal:

Constituída de autovalores na diagonal principal.

Sendo A a matriz canônica do operador T, isto é, , as matrizes A e D são semelhantes por representarem o mesmo operador T em bases diferentes. Logo, a relação entre matrizes semelhantes, permite escrever:

sendo M a matriz mudança de base P para a canônica , onde ,  e .

Como:

Portanto, a relação anterior escreve-se:

(8.4.4)

Sendo P a matriz cujas colunas são os autovetores do operador T.

A relação (8.4.4) motiva a definição seguinte:

A matriz quadrada A é diagonalizável se existir uma matriz inversível P tal que  seja diagonalizável.

Diz-se, nesse caso, que a matriz P diagonaliza A ou que P é a matriz diagonalizadora.

A definição acima pode ser expressa de modo equivalente: Um operador linear  é diagonalizável se existir uma base de V formada por autovetores de T.

Problemas resolvidos

5) Determinar uma matriz P que diagonaliza a matriz:

E calcular .

Solução:

No problema resolvido número 1, já foram calculados os autovalores e os autovetores de A e foi encontrado:  e ,  e ,  e .

Como os  são distintos, o conjunto  forma base do  e, portanto, a matriz

diagonaliza A.

Calculando:

6) Seja  um operador linear dado por: 	. Encontre uma base de  em relação a qual a matriz de T é diagonal.

Solução:

A matriz canônica do operador T é:

Pelo problema resolvido de número 2, os autovalores são: , e os respectivos autovetores são:  e .

A base em relação a qual a matriz P é diagonal é , base dos autovetores.

Por conseguinte a matriz

é a matriz que diagonaliza A, isto é:

7) Determinar a matriz P que diagonaliza a matriz

Solução:

A equação característica de A é:

Ou seja,

Ou, ainda

Donde vem:  e  (o número 2 é uma raiz dupla da equação).

Calculando os autovetores por meio do sistema homogêneo:

Obtém-se:

Para  um só autovetor LI, ;

Para  um só autovetor LI, .

Como só existem 2 vetores LI de , não existe uma base P constituída de autovetores . Logo, A não é diagonalizável.

8.5 Diagonalização de Matrizes Simétricas

8.5.1 Propriedades

I) A equação característica de uma matriz simétrica tem apenas raízes reais.

Será demonstrado apenas o caso de uma matriz simétrica A de ordem 2. De fato: seja a matriz

A equação característica de A é:

Isto é,

Ou:

O discriminante dessa equação do 2º.grau em ( é:

Tendo em vista que esse discriminante é uma soma de quadrados (não negativo), as raízes da equação característica são reais e, por conseguinte, a matriz A possui dois autovalores.

II) Se  é um operador linear simétrico com autovalores distintos, então os autovetores são ortogonais.

De fato:

Sejam  e  dois autovalores do operador simétrico T e . Sejam ainda  e  e . Pretende-se mostrar que

Sendo T um operador simétrico, pela propriedade 7.5.1, vem:

Ou

Ou:

Ou, ainda:

Mas,  implica , ou seja:

III) em 8.4.3 foi visto que uma matriz A é diagonalizada pela matriz P dos autovetores através de:

(8.5.1)

No caso particular de a matriz A ser simétrica, pela propriedade anterior (II), P será base ortogonal. Tendo em vista futuras aplicações, é conveniente que P, além de ortogonal, seja ortonormal, o que se obtém normalizando cada vetor.

Assim, de acordo com a propriedade V de 7.4.1, os autovetores ortonormais de P formarão uma matriz ortogonal e, pela propriedade I de 7.4.1, tem-se . Portanto, a relação (8.5.1) fica:

e, nesse caso, diz-se que P diagonaliza A ortogonalmente.

8.5.2 Problemas resolvidos

8) Determine uma matriz ortogonal P que diagonaliza a matriz simétrica:

Solução:

A equação característica de A é:

Ou:

As raízes dessa equação são ,  e  e, por conseguinte, são autovalores da matriz A.

O sistema homogêneo de equações que permite a determinação dos autovetores associados é:

Considerando , o sistema fica:

(8.5.2)

Substituindo-se ( por 3 no sistema (8.5.2), obtém-se os autovetores associados a .

(

O sistema admite uma infinidade de soluções próprias:	, .

Assim, os vetores  são autovetores associados ao autovalor . Fazendo:

Obtém-se o autovetor unitário  associado a .

De maneira similar, substituindo-se   e  em (8.5.2), resultam, respectivamente:

e	;

e	.

A matriz P, cujas colunas são as componentes dos autovetores unitários , e  associados aos autovalores ,  e  é ortogonal:

A matriz P é a matriz diagonalizadora. De fato:

Isto é,

9) Seja o operador linear simétrico  definido pela matriz:

Determinar uma matriz ortogonal que diagonaliza A.

Solução:

A equação característica de A é:

Ou seja:

As raízes dessa última equação são: ,  e  e, por conseguinte, são autovalores do operador linear simétrico T.

O sistema homogêneo de equações que permite a determinação dos autovetores associados é:

Considerando , o sistema fica:

(8.5.3)

Substituindo-se ( por zero no sistema (8.5.3), obtém-se os autovetores associados a  e :

(

O sistema admite uma infinidade de soluções próprias:  e y qualquer.

Assim os vetores  são autovetores associados a  e .

Fazendo-se x = 2 e y = 0, por exemplo, obtém-se um vetor ; fazendo-se x = 0 e y = 1, por exemplo, obtém-se outro vetor . Os autovetores  e , linearmente independentes, são associados ao mesmo autovalor .

Os autovetores unitários associados a  e , são:

;

Substituindo ( por 5 no sistema (8.5.3), obtém-se os autovetores associados a :

(

O sistema admite uma infinidade de soluções próprias:  e .

Assim, os vetores , são os autovetores associados a .

Fazendo

obtém-se o autovetor unitário , associado a .

A matriz P, cujas colunas são as componentes dos autovetores unitários , e  associados aos autovalores ,  e  é ortogonal:

A matriz P é a matriz diagonalizadora. De fato:

Isto é,

.

10) Seja o operador linear simétrico  definido pela matriz

Determine a matriz ortogonal P que diagonaliza A.

Solução:

A equação característica de A é:

Isto é:

(

As raízes dessa equação são  e  e, por conseguinte,  e  são os autovalores do operador linear T.

O sistema homogêneo de equações que permite a determinação dos autovetores associados é:

Considerando , o sistema fica:

(8.5.4)

Substituindo ( por -12 no sistema (8.5.4), obtêm-se os autovetores associados a :

(

O sistema admite uma infinidade de soluções próprias:	.

Assim, os vetores  são os autovetores associados a .

Fazendo:

obtém-se o autovetor unitário  associado ao autovalor .

Substituindo ( por 13 no sistema (8.5.4), obtêm-se os autovetores associados a :

(

O sistema admite uma infinidade de soluções próprias:	.

Assim, os vetores  são os autovetores associados a .

Fazendo:

obtém-se o autovetor unitário  associado ao autovalor.

A matriz P, cujas colunas são as componentes dos autovetores unitários  e  associados aos autovalores  e é ortogonal:

A matriz P é a matriz diagonalizadora de A. De fato:

Exercícios Propostos

1) verifique, utilizando a definição, se os vetores dados são autovetores das correspondentes matrizes:

a) 	b) 		c)

2) Determinar os autovalores e os autovetores das seguintes transformações lineares:

a) .

b)

c)

d)

e)

f)

g)

3) Calcular os autovalores e os correspondentes autovetores das seguintes matrizes:

a) 		b) 		c)

d) 		e) 		f)

4) Verificar se a matriz A é diagonalizável. Caso seja, determinar uma matriz P que diagonaliza A e calcular .

a) 			b) 		c)

d) 		e) 	f)

5) Seja  o operador linear definido por .

a) Determinar uma base de  em relação à qual a matriz do operador T é diagonal.

b) Dar a matriz T nessa base.

6) Para cada uma dessas matrizes simétricas A, encontrar uma matriz ortogonal P, para a qual  seja diagonal:

a) 		b) 		c)

d) 		e)

7) Determinar uma matriz ortogonal P que diagonaliza A ortogonalmente e calcular .

a) 		b) 		c)

d) 		e)

Respostas:

1) a) sim; b) sim; c) não.

2) a) , ; , .

b) , ; , .

c) , .

d) Não existem.

e) , ; , .

f) , ; , ; ,

g) , , x e z não simultaneamente nulos.

3) a) , ; , .

b) , ; , .

c) , ; , ; ,

d) , ; , ; ,

e) , ;  e  imaginários.

f) , ; ,

4) a) ,			b) ,

c) Não diagonalizável.

d) ,

e) Não diagonalizável.

f) ,

5) a) {(-2, 1), (1, 2)};		b) .

6) a) 		b) 		c)

d) 		e)

7) a) ,

b) ,

c) ,

d) ,

e) ,

Bibliografi

[1] BOLDRIN, C e FIGUEIREDO, W., Álgebra Linear, Ed. Arbra Ltda, São Paulo, 1986.

[2] STEINBRUCh, A.e WINTERLE, P., Algebra Linear, McGraw-Hill, São Paulo, 1987.